## Slide 1: เจออะไร: ระบบรู้จักคำ แต่แยกคำในประโยคไม่ออก
~90%
ทายคำเดี่ยวถูก
คนที่ระบบไม่เคยเห็น (jack_test)
~50%
ทายคำในประโยคถูก
วิดีโอประโยคจริง 5 คลิป (data_test)
86% vs 4%
คำในประโยคที่ระบบ 'รู้จัก'
มีช่วงที่ได้อันดับ 1 · เทียบคำสุ่ม = ไม่ใช่บังเอิญ
สาเหตุ
คนทำท่าต่อเนื่อง → tagger (ตัวหาจุดตัดคำ) มองไม่เห็นรอยต่อ → ตัดคำผิดที่ → ทายผิด
tagger เรียนจากประโยคปลอม (ต่อคลิปคำเดี่ยว) ที่มี 'หยุดนิ่ง' ก่อน-หลังทุกท่า
TSL51 ที่ใช้วัดผลมาตลอด คนทำช้า + ค้างมือระหว่างคำ → ปัญหาซ่อนอยู่
โหมดกล้องสด (เว็บเดโม)
มือยกอยู่แต่หามือไม่เจอ 36% (วิดีโอทดสอบ 9%) ← ตัวการหลัก
fps ต่ำ (9 fps) แทบไม่มีผล · คำที่ไม่มั่นใจถึง 80% จะไม่ขึ้น (ตั้งใจออกแบบ)
สบายดี สับสนกับ มีความสุข / สบาย (2 คำหลังมีตัวอย่างแค่ 1 คลิป)

## Slide 2: แก้อะไร ได้ผลยังไง
สิ่งที่แก้ | ผล (เทียบของเดิม v7) | สถานะ
tagger ใหม่: สอนด้วยประโยคปลอมแบบ 'ลื่น' 25% (มีตัวควบคุม · ใช้ในเครื่องเรา) | ประโยคลื่น: WER 0.76 → 0.67 · ทายถูก 0.25 → 0.34 ท่าคนจริง (TSL51 ตัดช่วงค้าง): WER 0.63 → 0.58 TSL51 ปกติ ทุกความเร็ว: ไม่แย่ลง · วิดีโอจริง 5 คลิป: 10 vs 11 จาก 22 (เท่าเดิม) | ✅ ใช้อยู่
ตัวตัดคำ min_frames 14 → 10 | ทำท่าเร็ว 2×: WER 0.406 → 0.394 | ✅ ใช้อยู่
ปิด 'ปรับแสงอัตโนมัติ' | มือหาย 19.8% → 8.9% (วิดีโอทดสอบ) | ✅ ใช้อยู่
กล้องแบบเบา ?cam=480 (ตัวเลือกใหม่) | 15 vs 12 fps · พูด 'สวัสดี' 3/4 vs 2/9 ครั้ง (ลองน้อย) | ⚪ ตัวเลือก
รวมชื่อคำซ้ำ (alias) | คำเดี่ยว 0.480 → 0.487 · ประโยคไม่ต่าง | ⚪ ยังไม่ใส่
augmentation 4 แบบ · train encoder ใหม่ · ปรับ lam · ประโยคลื่นกว่านี้ (v2) | ไม่ดีขึ้น หรือทำให้ TSL51 แย่ลง | ❌ คืนค่าแล้ว
วัดยังไง: ประโยคชุดเดิม ต่างแค่ tagger · เลือกบน tune → ดู test ครั้งเดียว · 95% CI ไม่คร่อม 0 = ดีขึ้นจริง

## Slide 3: ขอตัดสินใจร่วม · ขั้นต่อไป · เปิดดูที่ไหน
1
ขอตัดสินใจร่วม
ใช้ tagger ใหม่ในระบบหลักไหม
min_frames 10 + ปิดปรับแสง
กล้อง 480 เป็นค่าเริ่มต้นไหม
เกณฑ์ 80% ลดได้ไหม
เก็บข้อมูลเพิ่มได้ไหม
2
ขั้นต่อไป
อัดวิดีโอประโยคทำท่าต่อเนื่องจริง 30–50 ประโยค (ไว้วัดผล) ⭐
แก้จับมือในโหมดสด: แสง ระยะ ฉากหลัง
เพิ่มคนทำท่าต่อคำ (170 คำมีแค่ 1–2 คน)
เรียบเรียงประโยค (LLM) ไว้ทำตอนท้าย
3
เปิดดูที่ไหน
pitty/SUMMARY_2026-10-11.md
pitty/HOW_IT_WORKS.md
notebook phase6: B2 กราฟ, G2 + G4 ผล
notebook phase5: คำเดี่ยว
tagger เดิมสำรอง: cache/backup_models_v7/
Notes: ทั้งหมดอยู่ในเครื่อง ยังไม่ commit/push · ถ้า push ให้เลือกว่าจะรวม models/ (tagger ใหม่) หรือแค่ pitty/